## Slide 1
计算机组成原理
实验一 从C语言到机器码
薛睿

## Slide 2
理解计算机组成原理
掌握CPU主要部件的设计方法
考研课
计算机体系结构方向的基础
实验指导书
https://hitsz-cslab.gitee.io/organ/
实验课程介绍
数字逻辑设计
计算机组成原理
计算机设计与实践
操作系统
计算机体系结构
大二秋
大二春
大二春
大三秋

## Slide 3
实验学时：12学时
实验成绩：20分
 | 项目名称 | 学时 | 成绩 | 实验平台
实验1 | 从C语言到机器码 | 2 | 3 | RISC-V GCC工具链
实验2 | 十进制转十六进制 | 2 | 3 | RARS
实验3 | Booth乘法器设计 | 4 | 7 | Vivado
实验4 | 直接相联的Cache设计 | 4 | 7 | Vivado
实验课程介绍

## Slide 4
了解C语言到汇编语言的编译过程，熟悉并能解释汇编语言的程序；
了解汇编语言到机器码的翻译过程，熟悉并能解释机器码。
实验目的

## Slide 5
Oracle VM VirtualBox/Ubuntu虚拟机
（虚拟机镜像中集成RISC-V汇编环境）
下载地址：
链接：https://pan.baidu.com/s/1wnrnrb5Jyntl3DntN7J5ZQ
提取码：l91r
自行构建方案:
基于Ubuntu的riscv_v tools安装指南（gitee实验包)
https://hitsz-cslab.gitee.io/organ/lab1/part1/ （满洋同学贡献）
实验备选平台：
http://hpc.hitsz.edu.cn/
实验工具

## Slide 6
1、用C语言编写求一个数的平方运算程序，操作数为8bit原码（学号后两位），且平方的运算方式需采用原码一位乘，最后将平方的运算结果打印出来；
注意：实现的是正数的平方运算，不需要增加对符号位的处理，且不可以使用
乘号；
例： 学号是30的同学，输出的结果应为900；
实验内容

## Slide 7
2、在RISC-V汇编环境中，将上述C语言程序进行编译，生成汇编程序和机器码，并对汇编程序（.s文件）和机器码（.o文件）添加注释。
注意：机器码注释需要根据机器码每1bit的含义，解释出该行机器码的含义；
进阶要求：
如将上述的平方运算替换为立方运算，+0.5分；
实验内容

## Slide 8
实验原理
一段C语言程序的执行过程主要包括如下：编译、汇编、链接、加载执行；
A. 预编译
· 去除注释
· 处理预编译指令
- 包含文件
- 替换宏定义
- 处理条件预编译指令
B. 编译
对预处理后的源文件进行词法分析、语法分析、语义分析、中间代码生成、代码优化以及目标代码生成，得到汇编代码

## Slide 9
实验原理
一段C语言程序的执行过程主要包括如下：编译、汇编、链接、加载执行；
汇编：将汇编代码翻译成CPU能识别的机器码，并按照ELF文件的格式标准，将机器码存储在目标文件中
每一个汇编语句几乎都对应一条CPU指令。
汇编器只需根据汇编语句和CPU指令的对照表一一翻译即可
汇编语句与CPU指令的对照表：ISA手册 (riscv.org/technical/specifications/)

## Slide 10
实验原理
一段C语言程序的执行过程主要包括如下：编译、汇编、链接、加载执行；
链接：将各个目标文件及库文件链接在一起，成为可执行文件
把各.o文件中的代码段 (text segment)、数据段 (data segment) 等全部“拼”在一起
resolve reference, 解决掉跨文件的符号、依赖问题，用绝对的地址填充

## Slide 11
实验原理
一段C语言程序的执行过程主要包括如下：编译、汇编、链接、加载执行；
加载执行：通常是OS会加载可执行文件、运行程序；
反汇编：把目标代码转为汇编代码的过程。
反汇编是用于调试和定位处理器问题时最常用的手段。

## Slide 12
以Hello World为例进行演示。
实验演示

## Slide 13
实验步骤
1、编写C语言程序；
2、预编译，得到预编译文件hello.i；
3、编译，得到汇编文件hello.s，查看汇编文件；
4、汇编，得到目标文件hello.o，查看机器码；
5、生成可执行文件；
6、反汇编，查看反汇编文件。
7、写出3、4步中的汇编代码和机器码的注释，完成实验报告。
Notes: 概括性地列出课程内容

## Slide 14
实验提交
提交格式：学号_姓名.zip
注意：如有出现雷同，雷同者均不得分！
提交内容
C语言程序、汇编程序、机器码（.o文件及最后的可执行文件）：1分
实验报告（汇编和机器码的注释、程序最后的执行结果）：2分
Notes: 概括性地列出课程内容

## Slide 15
开始实验
有问题腾讯课堂或QQ询问